| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键词 | HT-ILC 联网 防尾随 安全门 |
| 摘要 | HT-ILC 联网型防尾随联动互锁安全门控制系统使用说明 |

福建省泉州恒通数码有限公司

修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Version 1.0 | 2013.07.05 | 初稿制定 |
| Version 1.1 | 2013.12.25 | 正式发行 |
| Version 1.2 | 2014.06.05 | 增加HT-9502WV壁挂式可视对讲面板内容 |

免责声明

版权所有 不得翻印   2014年  恒通数码

感谢您购买和使用本公司产品，我们将竭诚为您提供最优质服务。

本产品所有部分，包括配件与软件等,其所有权都属恒通公司(以下简称恒通)所有,未经恒通许可,不得仿制、拷贝、摘抄或转译。

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示。若有任何因本用户手册或其所提到的产品的所有信息所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，恒通不对其承担任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只供参考，内容亦会随时升级更新，恕不另行通知。本手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，恒通没有义务为其承担任何责任。

用户手册中所涉及的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或版权。

本产品的名称与版权都会印在主板上，主板软硬件随时会升级，详细说明请到恒通主页www.fjhtc.com浏览，或直接与恒通公司联系。

地址：福建省泉州市鲤城区温陵南路新城大厦1栋7楼

电话：0595-22206602  22206603   22206605

技术热线:0595-22207000

传真：0595-22206605-299

销售部：sales@fjhtc.com         market@fjhtc.com

技术部：support@fjhtc.com

URL：http://www.fjhtc.com

目  录

第一章  产品简介	5

1.1  概述	5

1.2  功能特点	5

1.3  HT-ILC防尾随联动互锁安全门控制系统接线图	7

1.4  HT-ILC防尾随联动互锁安全门控制系统示意图	8

第二章	系统连接	9

2.1  HT-LS01智能锁	9

2.2  HT-LS02智能锁	10

2.3  HT-LS03智能锁	11

2.4  HT-ILC控制器主板	12

2.5  HT-ILP控制面板	13

2.6  HT-9502WV壁挂式可对讲主机结构图	14

2.6.1  触摸屏主界面和接口	14

2.6.2  登录	15

2.6.3  对讲	15

2.6.4  监视	16

2.6.5  设置	16

3.6.6  门状态查询	18

3.6.7  发卡管理	19

2.7  功能和操作说明	20

第三章 设备设置	21

3.1  概述	21

3.2  搜索设置	21

3.2.1  网络参数设置	21

3.2.2  登录	22

3.2.3  注销登录	22

3.3  通用配置	22

3.3.1  设备信息	22

3.3.2  时间相关	23

3.3.3  用户配置	23

3.4  基本网络配置	24

3.5  通勤门设置	24

3.5.1  通勤门参数	24

3.5.2  对讲参数	25

3.5.3  通行时段设置	26

3.5.4  临时通行时段	26

3.5.5  节假日设置	27

第四章  服务器设置	28

4.1  概述	28

4.2  进入界面	28

4.3  系统管理	28

4.3.1  系统设置	29

4.3.1.1  管理员验证	29

4.3.1.2  参数1	29

4.3.1.3  参数2	30

4.3.1.3  参数3	30

4.3.1.4  参数4	32

4.3.1.5  参数5	32

4.3.2  日志查询	33

4.3.3  授权日志	34

4.4  视频管理	34

4.4.1  视频服务器设置	34

4.4.2  视频用户设置	35

4.4.3  视频分组设置	36

4.5  运行状态	36

4.6  设备列表	37

4.6.1  终端数目	38

4.6.2  编辑属性	38

4.7  事件列表	39

4.8  临时授权	40

第五章  客户端软件	41

5.1  概述	41

5.2  进入界面	41

5.3  系统管理	41

5.3.1  参数1	42

5.3.2  参数2	42

5.3.3  参数3	43

5.3.4  参数4	44

5.4  日志查询	44

5.5  授权日志	45

5.6  运行状态	45

5.7  终端设置	46

5.8  事件列表	46

5.9  状态统计	47

5.10  临时授权	47

第六章  附录	48

6.1  主要技术参数	48

6.2  产品问题报告表	49

6.3  产品返修程序	49

# 第一章  产品简介

## 1.1  概述

HT-ILC联网型防尾随联动互锁安全门控制系统由前端设备、中心管理服务器和控制客户端软件组成。前端设备由HT-ILP控制面板通过HT-ILC控制器对两道门进行控制，两道门除了能够自动互锁外，控制面板还能控制内门开启、外门开启、两道门同时开启、两道门同时关闭不能打开、控制系统复位。HT-9502WV壁挂式可对讲主机通过网络连接控制器，控制安全门内门开启、外门开启、两道门同时开启、两道门同时关闭不能打开、控制系统复位，进行呼叫、对讲、显示视频。

HT-ILC控制器通过网络连接中心管理服务器，控制客户端软件通过中心管理服务器对前端设备进行控制、接收前端设备的信息，对设备动作进行监控。控制客户端软件可与中心管理服务器同机运行，也可分别安装运行。

## 1.2  功能特点

- 两道门防尾随联动互锁，一道门打开关闭后才能打开另一道门

- 门锁Wiegand26 格式读卡器或指纹仪接口

- 控制器网络接口连接网络，向控制中心发送信息，接受中心控制

- 控制面板RJ45接口连接控制器控制、对讲通讯

- 控制面板内门、外门、双开、双闭、复位按钮控制

- 控制面板网络对讲呼叫按钮，通过网络呼叫控制中心免提对讲

- 壁挂式对讲主机内门、外门、双开、双闭、复位按钮控制，呼叫、对讲

- 门锁485总线连接控制器，地址跳线识别内、外门

- 门锁状态指示灯，指示门锁工作状态

- 门锁出门按钮接口

- 门锁电控、钥匙开启、闭锁

- 门锁自动上锁、止锁功能

- 锁舌防撬、到位检测、故障报警

- 控制器时间相关设置，自动校时

- 登录控制器用户名、密码设置

- 控制器双开时间、出门按钮、刷卡开门、开门时间、超时时间及报警、胡孔设置、刷卡方式等参数设置

- 对讲、打铃、接听、广播、音量等对讲参数设置

- 四个工作时间段、四个非工作时间段设置

- 四个临时通行时段设置

- 节假日管制设置

- 管理服务器设置客户端用户用户名、密码及控制权限

- 服务器视频服务器设置、视频用户设置、视频组设置

- 终端设置自动登录服务器、服务器显示设备运行状态

- 服务器设置内门锁控开、内门门磁开、外门锁控开、外门门磁开、内外全开、紧急按钮事件、请求授权等事件联动视频

- 服务器设设置内门开超时报警、外门开超时报警、内外门全开报警联动视频

- 服务器事件列表、临时授权等记录

- 服务器系统日志、授权日志查询、打印、导出

- 客户端通过服务器连接控制器接收信息、对控制器进行控制

- 客户端事件关联、报警关联音频设置

- 客户端事件日志、授权日志查询、打印、导出

- 客户端设备列表显示设备连接状态、信息栏显示事件信息

- 客户端显示联动视频、控制录像、抓拍并对控制器进行控制

- 客户端临时授权开门，并日志记录

## 1.3  HT-ILC防尾随联动互锁安全门控制系统接线图

## 1.4  HT-ILC防尾随联动互锁安全门控制系统示意图

# 系统连接

## 2.1  HT-LS01智能锁

HT-ILC联网型防尾随联动互锁安全门控制系统的门锁有两种，用户可任选使用，但接线不同，分别介绍如下：

- 出门按钮：连接出门按钮，短路开门。

- 门磁输入：连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

- 地址跳线：识别锁的位置，A0短路为外门，开路为内门。

- 锁状态灯：连接门锁状态指示灯（出厂已连接）

- 读卡器：开门读卡器接口，连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。

- 栓门电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。

- 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。

- GND：门锁工作电源负极接口。

- 12V：门锁工作电源DV12V接口。

- B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口。

- 读卡器、出门按钮和机械钥匙同时受控于互控系，任何一项动作均能开门。

## 2.2  HT-LS02智能锁

- 出门按钮：连接出门按钮，短路开门。

- 门磁输入：连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

- 地址跳线：识别锁的位置，A0短路为外门，开路为内门。

- GND：门锁工作电源负极接口。

- 12V：门锁工作电源DV12V接口。

- B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口。

- 读卡器：开门读卡器接口，连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。

- 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。

- 预留：预留接口，以便以后扩展使用。

- 栓门电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。

- 锁状态灯：连接门锁状态指示灯（出厂已连接）。

- 读卡器、出门按钮和机械钥匙同时受控于互控系，任何一项动作均能开门。

## 2.3  HT-LS03智能锁

- GND：门锁工作电源负极接口。

- 12V：门锁工作电源DV12V接口。

- 485 B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口。

- 电机：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。

- 电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。

- 读卡器：开门读卡器接口，连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。红接DC12V电源，黑接GND电源负极，黄接D0，白接D1。

- 出门按钮：连接出门按钮，短路开门。绿接IN，黑接GND。

- 预留接口：J9的6、7、8分别是紫色的D0，白色的D1和黑色的GND预留以后扩展使用。

- 紧急按钮：J9的4为橙色A2与5黑色GND连接紧急按钮，短路报警。

- 幕帘输入：J9的3为蓝色A1与2黑色GND连接幕帘输入。

- 进门按钮：J9的1为棕色A0与2黑色GND连接进门按钮，短路动作。

- 锁状态灯：J4连接门锁状态指示灯（出厂已连接）。

- 门磁输入：J2为门磁输入，连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

- 地址跳线：J5为485地址跳线，识别锁的位置，A0短路为外门，开路为内门。

## 2.4  HT-ILC控制器主板

HT-ILC控制器是整个系统的心脏，连接门锁和HT-ILP控制面板，对系统进行控制，同时连接网络，进入网络对讲系统，连接监控中心。

- 复位按钮：按下按钮，系统复位，重新启动。

- 电源接口：连接DC12电源，为设备提供工作电源。

- 485通讯接口：分别连接门锁485接口的A、B，与门锁通讯。

- 控制面板接口：连接HT-ILP控制面板J4接口，为面板提供控制和网络对讲通讯。

- 网络接口：连接网络，进行对讲和其他网络通讯。

## 2.5  HT-ILP控制面板

HT-ILP控制面板通过HT-ILC控制器，对门锁进行控制，同时连接网络对讲系统呼叫监控中心，接受中心的监听、广播。

HT-ILP 控制面板                      HT-ILP控制面板背面

- J4：连接控制器主板RJ6接口，对门锁进行控制，同时连接网络对讲系统呼叫监控中心，接受中心的监听、广播。

- 外开：按下单独控制开启外门。

- 内开：按下单独控制开启内门。

- 双开：紧急情况按下，控制双门开启，形成通道。

- 双闭：特殊情况按下，同时闭锁两道门直至复位。

- 复位：按下，复位紧急闭锁状态。

- 对讲：按下，呼叫网络对讲监控中心，免提对讲。

- MIC：对讲、监听拾音。

- 扬声器：对讲、广播扩音。

## 2.6  HT-9502WV壁挂式可对讲主机结构图

正面                            背面接口

### 2.6.1  触摸屏主界面和接口

- 网络接口：连接网络通讯。

- DC12V输入：电源输入接口，输入DC12V电压。

- 外门开：按下单独控制开启外门。

- 内门开：按下单独控制开启内门。

- 双开：紧急情况按下，控制双门开启，形成通道。

- 双闭：特殊情况按下，同时闭锁两道门直至复位。

- Reset：按下，复位紧急闭锁状态。

- 对讲：按下，呼叫网络对讲监控中心，免提对讲。

- 监视：显示视频图像，对现场进行监视。

- 设置：设置设备的各项参数。

- 门状态查询：查询门的开关状态。

- 发卡管理：对进出门ID卡的发放进行管理。

### 2.6.2  登录

进行控制操作和设置时应先登录，系统默认用户名：admin，密码123456。

### 2.6.3  对讲

按“对讲”时界面显示视频及控制按钮如图，可进行对讲。

### 2.6.4  监视

按“监视”时界面显示视频及控制按钮如图，可预览现场场景、控制门的开启。

### 2.6.5  设置

点“设置”按钮，进入参数配置。参数配置包括：基本信息、基本配置、用户管理、时间设置和门控设置。

- 基本信息：包括启用网卡、触摸屏校准、IP地址和DNS设置。

- 基本配置：包括设备ID、服务器地址端口，组播地址和端口，离线呼叫IP，用户名和密码，启用“仅显示同组设备”和“自动接听”。

- 用户管理：设置登录设备进行控制和设置的用户。

- 时间设置：对日期、时间、时间格式、时区、和校时进行相关的设置。

- 门控设置：对安全门的ID、地址、端口、登录名和密码进行设置。

### 3.6.6  门状态查询

点“门状态查询”，界面显示门状态如图。

### 3.6.7  发卡管理

点“发卡管理”，进入界面，对安全门用户卡片的发放配置进行管理。

## 2.7  功能和操作说明

- 通电状态下：锁具的机械钥匙及控制按钮和指纹均应同时受控于互控系统。互控中的任意一扇门不关闭时，另一扇门锁具外部的机械钥匙和内部按钮和指纹都无法将门开启。只有当其中一扇门关闭后，才能使用机械钥匙或按钮和指纹开启另一扇门，确保防尾随联动互锁安全门互锁功能实现。

- 断电状态下：电控互控解除，通过机械钥匙等应能同时开启两道门，确保紧急情况下员工顺利疏散逃生。

- 防尾随联动互锁安全门电控装置及操作键盘应安装在现金柜台区内，操作键盘有“内开”、“外开”、“双开”、“双闭”、“复位”和“对讲”等六项功能。内外门双开采取“延时控制方式实现，防止工作人员随意利用“双开”键代替双门互控和误操作。“延时控制方式”指持续按住“双开”键3秒钟，双门开启。“复位”功能用于解除“双关”状态，恢复防尾随联动互锁状态时使用。按“对讲”可通过网络连接监控中心呼叫，免提对讲。

- 防尾随联动互锁安全门操作键盘上的操作显示，除文字标注控制功能外，还有指示灯，显示控制区域和状态，便于准确操作。同时，门内、外门和双门在开启状态下，均有中文语音提示，提醒员工随手关门。

- 防尾随联动互锁安全门电控装置及操作键盘在柜台内的安装位置应隐蔽，安全可靠，布线规范，方便操作，不应放置在外部人员容易看到和接触到的位置。

- 为防止防尾随联动互锁安全门的开启、闭合运动对敷设在门内的控制线缆造成的损伤，对穿越门框和门扇间的线缆应安装不锈钢隐蔽式弹簧过线器。

- 请配备不间断电源（UPS），备用电源的容量应保证在市电断电时系统能正常工作4小时以上。

- 鉴于IC卡和密码存在被人为复制、盗用、失窃等风险，防尾随联动门不用采用IC卡、密码方式开启，建议采用生物识别仪，可连接Wiegand26 格式指纹仪。

- 生物识别仪安装在外门的外面和里面的位置，营业网点早晨第一次进入高柜时，通过外门的指纹进门，关闭外门后通过钥匙开启内门，进入高柜内。日常进入时，外门通过指纹仪进入，关闭外门后请求柜台内人员开启内门，进入高柜内。出高柜区时，通过内门控制按钮开启内门，关闭内门后，通过联动门中间的识别仪验证身份后开启外门，走出高柜。

- 内门生物识别仪可设定时间段控制管理，即早上设定一段时间允许人员通过生物识别仪开启内门。

- 可通过局域网实现对辖属营业网点、机构防尾随联动互锁安全门实时状态数据的访问、传输、查询。

- 实时采集和准确记录互控系统发出的所有开、闭门信号及时间，包括在通电情况下采用机械钥匙、按钮开启门的开启闭合记录，信息保存时间应不少于30天。

- 提供防尾随联动互锁安全门异常开启信息，当出现异常情况时，管理者可远程得到报警及图像提示。

- 增加、删除卡号：按住“对讲”键，同时按“内开”键，进入卡片管理模式，刷卡后，根据语音提示操作：按“内开”增加卡号，按“双开”删除卡号。按住“对讲”键，同时按“双开”键退出。

- 音量增加、减少：按住“对讲”键，同时按“外开”键，增加音量；按住“对讲”键，同时按“双闭”键，减少音量。

# 第三章 设备设置

## 3.1  概述

通过设置软件可设置HT-ILC控制器的网络及其他相关参数。

## 3.2  搜索设置

警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再来设置允许软件访问网络。

连接好设备后，进入设置软件，在“设备搜索”中选择“搜索”，界面如图。

### 3.2.1  网络参数设置

在软件界面中点“搜索”，列表出现设备名称为“HT-ILCU”设备，ILCU默认IP为“192.168.1.72”，用户可在列表中选择设备，在下面的编辑框中修改设备胡网络参数，点“设置”完成网络参数设置。

### 3.2.2  登录

在列表中选择设备，输入用户名、密码（系统默认用户名、密码为空，首次登录可直接登录），点“登录”，系统提示“登录成功”。

### 3.2.3  注销登录

登录后点“注销|，退出登录。

## 3.3  通用配置

通用配置包括“设备信息”、“时间相关”和“用户配置”。

### 3.3.1  设备信息

选择“设备信息”进入界面如图，显示设备相关信息，包括设备启动时间。

### 3.3.2  时间相关

选择“时间相关”进入界面如图，可对设备校时进行相关设置。

### 3.3.3  用户配置

选择“用户配置”进入界面如图，用户可在此设置登录ILC控制系统的用户名、密码等相关信息。

## 3.4  基本网络配置

用户可在“网络参数设置”里对设备进行初始网络参数设置，也可在“网络配置”中选择“基本网络”，进行进一步的设置。

- IP地址、子网掩码、网关：与“网络参数设置”一样。

- 中心设备管理：输入中心管理服务器的IP地址，以便设备连接管理服务器。

- 管理主机端口：中心管理服务器端口4021，请勿随意更改。

- 工作端口：设备的工作端口4011，请勿随意更改。

## 3.5  通勤门设置

选择“通勤门设置”，可对通勤门及其相关参数进行设置，包括“通勤门参数”、“对讲参数”、“通行时段设置”、“临时通行时段”和“节假日设置”。

### 3.5.1  通勤门参数

选择“通勤门参数”，进入界面如图。

- 设备ID：输入在服务器添加的设备ID号，以便连接时确认身份。

- 双开持续时间：设置双开时间。

- 门地址：选择内外门。

- 操作、记录和时间等设置：进行动作允许、记录和时间等相关设置。

- 进行相关时间段的选择。

### 3.5.2  对讲参数

选择“对讲参数”，进入界面如图，对设备的对讲参数进行设置。

### 3.5.3  通行时段设置

选择“通行时段设置”，进入界面如图，可进行四个工作时间段、四个非工作时间段的设置。

### 3.5.4  临时通行时段

选择“临时通行时段”，进入界面如图，可设置临时通行的时段，并添加保存在列表中。

### 3.5.5  节假日设置

选择“节假日设置”，进入界面如图，选择节假日，并添加在列表中，对设备的开门进行节假日控制。

# 第四章  服务器设置

## 4.1  概述

HT-ILC防尾随联动互锁安全门服务器是整个系统的中心，负责系统设备的运行管理。系统客户端软件通过服务器接受前端控制器的动作信息，同时对控制器进行远程控制。

服务器进入正常运行前应进行相关设置、添加前端设备。

## 4.2  进入界面

打开软件，进入界面如图。界面包括“系统管理”、“视频管理”、“运行状态”、“设备列表”、“事件列表”和“临时授权”。

## 4.3  系统管理

系统管理包括“系统设置”、“日志查询”和“授权日志”。

### 4.3.1  系统设置

#### 4.3.1.1  管理员验证

在系统管理中选择“系统设置”进入界面前出现验证对话框，系统验证默认密码为：123456，用户可在“参数1”的“管理员密码”中修改。

#### 4.3.1.2  参数1

参数1主要设置服务器的网络参数、管理员密码和图片服务器的IP地址、端口和图片存储路径。

#### 4.3.1.3  参数2

参数2主要设置SDK输出控制接收端的网络参数。

#### 4.3.1.3  参数3

参数3设置客户端用户管理，包括用户及密码，同时可设置用户的操作权限。

- 点“增加”，进入界面，输入用户名和密码，选择用户权限即可增加客户端用户。

- 选择用户，点“修改”，进入修改界面，可修改客户端用户的密码和权限。

#### 4.3.1.4  参数4

参数4设置3个双开不报警的时间段，设置开门超时不报警的时间及时间段，以便款车到达通行。

#### 4.3.1.5  参数5

参数5设置3个连续5次异常刷卡不报警的时间段。

### 4.3.2  日志查询

在“系统管理”的下拉菜单中选择日志查询，进入界面如图，可根据时间查询、打印、导出系统日志。

### 4.3.3  授权日志

在“系统管理”的下拉菜单中选择“授权日志”，进入界面如图，可根据时间查询、打印、导出临时授权开门的记录日志。

## 4.4  视频管理

视频管理包括“视频服务器设置”、“视频用户设置”和“视频组设置”，控制中心可通过设置可对监控点的视频进行监控。

### 4.4.1  视频服务器设置

选择“视频服务器设置”进入界面如图，可添加、修改、视频服务器的相关信息，并可对服务器的摄像机进行设置。

用户也可选择视频组浏览视频。浏览时可通过右键菜单进行一系列操作。

### 4.4.2  视频用户设置

选择“视频用户设置”，进入设置界面，选择列表中的视频服务器，输入用户名、密码和云台用户名、密码，以便登录视频服务器、控制云台。

### 4.4.3  视频分组设置

选择“视频分组设置”进入设置界面如图3，按如下步骤分组：

- 右键点“视频组”，选择“增加”，增加视频组。

- 选择视频服务器。

- 选择摄像机，点“增加到连接组。

- 所选服务器的摄像机添加到连接组列表中，右键选择摄像机进行相关设置和操作。

## 4.5  运行状态

在界面选择“运行状态”，显示前端控制器登录服务器的状态如图，包括设备名称、设备IP、登录状态和设备版本。

## 4.6  设备列表

选择“设备列表”，进入界面如图，对前端控制器进行管理。

### 4.6.1  终端数目

在终端数目编辑框里输入终端数字，点“更新”，重启软件后界面显示新的终端数目，用户可选择终端进行设置。

### 4.6.2  编辑属性

在设备列表中选择终端，点“编辑属性”，进入界面如图，对终端进行设置。

- 设备ID：设备ID系统自动生成，不能修改。

- 设备名称：在编辑框内输入设备名称，以便直观显示管理。

- 用户名、密码：输入登录控制器终端的用户名、密码。

- 事件视频关联：点“事件视频关联”按钮，进入界面如图，对终端设备事件关联视频进行设置。选择事件，点“视频关联”，出现“关联视频”对话框，选择视频主机或视频组，点“设置”，进入视频主机或视频组列表，选择关联的摄像机。

- 报警视频关联：点“报警视频关联”按钮，进入界面如图，对终端设备报警关联视频进行设置。选择报警类型，点“视频关联”，出现“关联视频”对话框，选择视频主机或视频组，点“设置”，进入视频主机或视频组列表，选择关联的摄像机。

## 4.7  事件列表

选择“事件列表”，进入界面如图，可查看事件发生的记录，包括事件、记录类型、事件类型、事件状态和事件来源。

## 4.8  临时授权

选择“临时授权”，进入界面如图。监控点常有临时进入事件发生，所以授权进入人员的信息应先在此进行登记方可获取进入。

- 先在图片服务器中输入员工的图片、编号、姓名、部门、身份证号码、联系电话、地址等信息。

- 在员工编号编辑框内输入员工编号，点“查询”，服务器自动连接图片服务器读取信息，界面显示员工的图片及相关信息。

- 在授权信息内点增加，选择设备、时间段并输入相关信息。

- 点“保存”，信息保存在列表中。

# 第五章  客户端软件

## 5.1  概述

HT-ILC防尾随联动互锁安全门客户端控制软件，通过服务器软件远程连接ILC控制器，接收控制器的动作信息，对控制器进行控制。

## 5.2  进入界面

进入HT-ILC防尾随联动互锁安全门客户端控制软件界面如图。

## 5.3  系统管理

主界面“系统管理”包括“系统设置”、“日志查询”和“授权日志”。

### 5.3.1  参数1

系统设置主要对系统的一些参数进行设置，包括参数1～参数4。

- 网络参数：设置客户端控制软件的网络参数、登录用户名、密码。

- 视频相关：设置联动视频关闭。

- 音频播放设置：设置报警音播放和循环播放次数。

- 同步设置：

### 5.3.2  参数2

参数2主要设置事件关联的播放音频和报警关联的播放音频，可在选择框内勾选事件，然后选择预录的音频文件。

### 5.3.3  参数3

参数3设置抓拍视频文件保存的路径及盘符。使用代理服务器时应设置代理服务器的IP地址及端口。

### 5.3.4  参数4

参数4设置信息栏显示信息的颜色，点右下角的小三角形，选择颜色。

## 5.4  日志查询

在“系统管理”中选择“日志查询”进入界面如图，可查询、打印、导出系统日志。

## 5.5  授权日志

在“系统管理”中选择“授权日志”进入界面如图，可查询、打印、导出日志。

## 5.6  运行状态

界面选择运行状态图标，进入界面如图。

- 设备列表：设备列表显示在“终端设置”中添加设备的节点和连接状态，灯亮绿色表示已连接。选择设备，点“内门”或“外门”按钮，就可对设备进行控制。

- 授权开门：当监控点终端设备在服务器设置的事件关联视频中启用关联视频后，按对讲按钮请求开门授权时，界面显示现场视频。请求人报上员工编号，值班员可根据编号查找请求人的信息，与视频核对无误后，输入备注信息并保存授权信息备查后对终端设备进行控制操作。

- 在视频界面点右键，可对设备进行断开、全部断开、开始录像、抓拍及对门进行相关的控制操作。

## 5.7  终端设置

界面选择运行状态图标，进入界面如图。客户端软件应添加终端设备的信息，以便通过服务器连接设备。添加后的设备将显示在设备列表中以便显示运行状态，并进行控制。

- 增加、修改、删除设备：在设备列表中点右键，可增加设备，并可在编辑框内输入节点名称、设备ID，并设置设备呼叫语音。

- 拖动节点：在右键菜单中还可选择拖动节点。

## 5.8  事件列表

界面选择运行状态图标，进入界面如图显示事件记录。

## 5.9  状态统计

界面选择状态统计图标，进入界面如图，可查询设备的状态。

## 5.10  临时授权

界面选择临时授权图标，进入界面如图，显示临时授权记录。

# 第六章  附录

## 6.1  主要技术参数

| 序号 | 项目 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 说明书版本 | HT-ILC V1.2 |
| 2 | 锁控版本 | HT-SL01：HT-SLCU-S V1.1，HT-SL02 ：HT-SLCU-S2 V1.0 |
| 3 | 控制器主板版本 | HT-ATMSCU V1.01 |
| 4 | HT-ILP控制板版本 | HT-ILP：HT-ILP V1.0，HT-9502WV：HT-9502WV 1.0 |
| 5 | 接口 | 门锁 | 1个开门按钮接口 |
| 6 |  |  | 1个485通讯接口，连接控制器 |
| 7 |  |  | 1个Wiegand26读卡器接口 |
| 8 |  |  | 1个DC12V电源接口 |
| 9 |  |  | 1个门磁输入接口 |
| 10 |  |  | 1个锁状态灯接口（出厂连接） |
| 11 |  |  | 1个电机控制接口（出厂连接） |
| 12 |  |  | 1个栓门磁铁接口（出厂连接） |
| 13 |  | 控制器 | 1个DC12V电源接口 |
| 14 |  |  | 1个485通讯接口，连接门锁 |
| 15 |  |  | 1个RJ45接口连接HT-ILP控制面板 |
| 16 |  |  | 1个RJ45接口连接网络 |
| 17 |  | 控制面板 | 1个RJ45接口连接控制器 |
| 18 |  | HT-9502WV | 1个RJ45网络接口 |
| 19 |  |  | 1个DC12V电源接口 |
| 20 | 控制按钮 | 1个外开按钮，单独控制开启外门 |
| 21 |  | 1个内开按钮，单独控制开启内门 |
| 22 |  | 1个双开按钮，紧急情况按下，控制双门开启，形成通道 |
| 23 |  | 1个双闭按钮，特殊情况按下，同时闭锁两道门直至复位。 |
| 24 |  | 1个复位按钮，复位紧急闭锁状态。 |
| 25 |  | 1个对讲按钮，呼叫监控中心，接听对讲（9502-WV显示视频）。 |
| 26 |  | 9502-WV：1个门状态查询、1个设置按钮 |
| 27 | 功耗 | 开锁 | 10W |
| 28 |  | 待机 | ≤60 mA |
| 29 |  | 控制器 | ≤350 mA |
| 30 | 产品尺寸 | 控制器 | 350×270×75mm |
| 31 |  | 门锁 | 170×95×35mm |
| 32 |  | 控制面板 | 182×86×20mm, |
| 33 |  | HT-9512WV | 211×155×45mm |
| 34 | 工作环境温度 | 温度：0℃～55℃，湿度：10%～95% |

## 6.2  产品问题报告表

| 客户名称： |
| --- |
| 公司名称： |
| 地址： |
| 联系电话： | 传真： |
| Email： | 购买日期： |
| 分销商： |
| 产品名称： | S/N： |

问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

## 6.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。