| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键词 | HT-ATMSCU 功能、特点、参数 |
| 摘要 | HT-ATMSCU 银行自助设备智能防护舱控制器说明 |

福建省泉州恒通数码有限公司

修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Version 1.0 | 2012.10.25 | 初稿制定 |
| Version 1.1 | 2012.12.25 | 正式发行 |

免责声明

版权所有 不得翻印   2012年  恒通数码

感谢您购买和使用本公司产品，我们将竭诚为您提供最优质服务。

本产品所有部分，包括配件与软件等,其所有权都属恒通公司(以下简称恒通)所有,未经恒通许可,不得仿制、拷贝、摘抄或转译。

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示。若有任何因本用户手册或其所提到的产品的所有信息所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，恒通不对其承担任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只供参考，内容亦会随时升级更新，恕不另行通知。本手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，恒通没有义务为其承担任何责任。

用户手册中所涉及的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或版权。

本产品的名称与版权都会印在主板上，主板软硬件随时会升级，详细说明请到恒通主页www.fjhtc.com浏览，或直接与恒通公司联系。

地址：福建省泉州市鲤城区温陵南路新城大厦1栋7楼

电话：0595-22206602  22206603   22206605

技术热线:0595-22207000

传真：0595-22206603-299

销售部：sales@fjhtc.com         market@fjhtc.com

技术部：support@fjhtc.com

客户服务部：server@fjithc.com

URL：http://www.fjhtc.com

目  录

第一章  产品介绍	6

1.1   产品概述	6

1.2   主要功能特点	6

1.2.1   锁具控制	6

1.2.2   1.2米高度检测	6

1.2.3   语音提示、对讲系统	7

1.2.4   其他功能特点	7

第二章  HT-ATMSCU防护舱控制器连接	8

2.1  概述	8

2.2  控制器接口	8

2.2.1   网络接口	8

2.2.2   对讲面板接口	8

2.2.3   DC输入	9

2.2.4   DC输出	9

2.2.5   进门/出门信号	9

2.2.6   门磁状态	9

2.2.7   门锁信号	9

2.2.8   幕帘信号	9

2.2.9   紧急按钮	9

2.2.10  消防联动	9

2.2.11  备用输入	10

2.2.12  485AB接口	10

2.2.13  LED控制	10

2.2.14  强电控制	10

2.2.15  门锁控制	10

2.2.16  模拟门磁	10

2.2.17  报警输出	10

2.2.18  联动输出	10

2.2.19  备用输出	10

2.2.20  线性输入	11

2.2.21  线性输出	11

2.2.21  功放输出	11

2.2.22  集成接口RJ2	11

2.2.23  集成接口RJ3	11

2.2.24  集成接口RJ4	11

2.2.25  集成接口RJ5	12

2.3  HT-LS01智能锁连接	12

2.4  HT-LS02智能锁连接	13

2.5  HT-LS04智能锁连接	15

2.6  控制器接线图	17

2.7  控制器接线图（HT-LS01、HT-LS02智能锁）	18

第三章  防护舱控制器设置	19

3.1  概述	19

3.2  搜索/登录	19

3.3  设备信息	20

3.4  时间相关	20

3.5  用户配置	21

3.6  基本网络配置	21

3.7  DDNS配置	21

3.8  防护舱基本参数	22

3.9  对讲参数	23

3.10 音频分析	24

3.11 防护舱状态	25

3.12 防护舱控制	25

3.13 升级	26

3.13 音频上下载	26

第四章	服务器软件	28

4.1  概述	28

4.2  主界面	28

4.3  系统管理	28

4.3.1  参数设置1	29

4.3.2  参数设置2	29

4.3.3  参数设置3	30

4.3.4  参数设置4	30

4.3.5  记录查询	31

4.4  视频管理	32

4.4.1  视频服务器设置	32

4.4.1.1  增加视频服务器	32

4.4.1.2  摄像机设置	33

4.4.1.3  其他设置	33

4.4.2  视频用户设置	34

4.4.3  视频组设置	34

4.5  运行状态	35

4.6  终端配置	35

4.6.1  更新	36

4.6.2  编辑属性	36

4.6.2.1  基本属性	36

4.6.2.2  登录相关	36

4.6.2.3  网络参数	36

4.6.2.4  IAAI关联	36

4.6.2.5  对讲关联	37

4.6.2.6  逻辑控制器	37

4.6.2.7  视频关联	37

4.7  事件接收	39

第五章	SDK DEMO软件	40

第六章  防护舱管理中心软件	41

6.1   概述	41

6.2   主界面	41

6.3   系统管理	41

6.3.1  系统设置-参数设置1	42

6.3.2  系统设置-参数2	42

6.3.3  记录查询	43

6.3.4  实体管理	44

6.4   设备布局	45

6.5   事件/报警	46

6.6   报警监控	47

第七章  附录	48

7.1   主要技术参数	48

7.2   控制器接线图	49

7.3   产品问题报告表	50

7.4   产品返修程序	50

## 第一章  产品介绍

## 1.1   产品概述

HT-ATMSCU防护舱控制器是银行自助设备智能防护舱的心脏，通过各个接口输入的信息，对输出接口进行控制，并通过网络向监控中心传送信息、接收监控中心的控制信息，综合实现入门控制、遥控开门、语音提示、LED显示、网络对讲、尖叫报警、紧急报警、消防联动、环境监测、门锁控制、门磁控制、强电控制、报警输出、联动输出、音频输出和功放输出等功能。

## 1.2   主要功能特点

### 1.2.1   锁具控制

防护舱的锁具控制由控制器的门禁控制系统进行控制并具如下功能：

- 当无人进出、使用时，门自动处于锁闭

- 舱门外无开放锁孔，按舱门外开门按钮，即可手动开门入内，按出门按钮可开门出舱

- 当舱内有人，门自动锁闭，舱内人员不按出门按钮，舱外的人员则无法进入，有效防止“尾随”、“抢夺”等非法行为

- 紧急情况门锁能进行远程开锁控制

- 门锁检测，人员进入可自动检测门锁是否关好，没关好会发出报告

### 1.2.2   1.2米高度检测

- 为了防止小孩按钮开门进入防护仓后被锁在防护舱内， 按钮开门后系统通过接入的幕帘探测器自动检测，如检测不到1.2米高度以上人体进入，门不闭锁

- 按钮开门后系统检测到1.2米高度以上人体进入，门自动闭锁，不能从外面打开；但当人体低于1.2米时，门锁自动开启，联动输出动作，所连接的设备发出信息，以备进入人员突然昏倒后发出信息，进入抢救。

### 1.2.3   语音提示、对讲系统

舱内安装一套网络对讲系统，通过网络连接监控中心

- 当幕帘探测器探测到人员进出时，可通过音箱自动播出注意事项和防范要求

- 当舱内人员按下紧急呼叫按钮时，可向监控中心紧急呼叫、求助。监控中心收到求救呼叫后可联动视频，对现场进行复核，并同现场进行对讲

- 监控中心还可通过对讲系统对现场进行监听、广播

### 1.2.4   其他功能特点

- 视频联动，通过监控中心设置，进出防护舱、紧急求助、紧急呼叫时监控中心可联动弹出现场视频图像

- 紧急求助，发生突发事件时按下紧急报警求助按钮向监控中心发出求助信号

- LED显示，连接控制器的LED显示屏可在人员进、出后自动显示相关信息

- 温湿度监测，控制器可接入温湿度探测器，并通过监控中心设置限值，超值报警

- 消防联动，遇火灾时，按下消防联动按钮，可自动开门并向监控中心发送报告

- 功放输出，控制器功放输出可连接音箱播放语音信息

- 内置音频分析处理器，异常尖叫时自动向监控中心发送报告，并联动视频监控

# 第二章  HT-ATMSCU防护舱控制器连接

## 2.1  概述

HT-ATMSCU防护控制器主板可通过各个接口输入的信息，对输出接口进行控制，并通过网络向监控中心传送信息、接收监控中心的控制信息。

## 2.2  控制器接口

控制器接口如图，详细说明介绍如下：

### 2.2.1   网络接口

RJ45 为10/100MHz自适应网络接口，通过网络连接管理服务器，对控制器进行相关设置；完成设置后，可通过网络连接监控中心，向监控中心发送报告，并接受中心的控制。

### 2.2.2   对讲面板接口

对讲面板接口为RJ45接口，连接HT-9637或HT-9638网络对讲控制面板，按下呼叫键呼叫监控中心，免提对讲。

- 呼叫监控中心时，监控中心可联动显示现场视频图像

- 正常情况下拾取现场声音，通过内置智能音频分析处理，当现场发生异常声音如尖叫等，马上向监控中心发出报警信息，监控中心报警并联动视频，现场声光报警

- 接收监控中心的呼叫对讲、监听、广播

### 2.2.3   DC输入

连接DC12V电源，为控制器提供工作电源。

### 2.2.4   DC输出

当控制器无连接对讲面板时，为监听头提供DC12V工作电压，以便拾取现场声音为内置智能音频分析处理提供声源。

### 2.2.5   进门/出门信号

IN1/IN2分别连接进门和出门按钮，接口闭路时K1动作，控制开启门锁。

### 2.2.6   门磁状态

IN3连接门锁门磁开关，检测门的开关状态。

### 2.2.7   门锁信号

IN4连接门锁信号，K1门锁控制动作后，检测门锁是否关好。

### 2.2.8   幕帘信号

IN5连接幕帘探测器，对人员进出情况进行探测，安装高度应大于1.2米。

- 人员进入时幕帘动作，检测人员进、出，同时播报欢迎信息，告知用户相关的注意事项和防范要求，同时形象舱LED显示，提示设备处于使用中，同时K3动作，输出DV12V电源，通过强电继电器控制灯光或其他设备动作。

- 按钮开门后如检测不到1.2米高度以上人体进入，可通过进门按钮开门，防止小孩被锁在防护舱内。

- 按钮开门人体进入后，在人员操作过程中如检测到人体低于1.2米时，门锁自动开启，联动输出动作，所连接的设备发出信息，以备进入人员突然昏倒后发出信息，进入抢救。

### 2.2.9   紧急按钮

IN6连接紧急报警按钮，按钮闭路时向监控中心发出报警信息，警号接口动作，声光报警。

### 2.2.10  消防联动

IN7连接消防联动按钮，发生火灾时按下按钮开启舱门并报警。

### 2.2.11  备用输入

IN8、IN9为备用输入接口。

### 2.2.12  485AB接口

485AB接口连接HT-HTS温湿度传感器，监测防护舱的环境温湿度，超值报警。

### 2.2.13  LED控制

RS232接口连接LED显示屏，人员进出时控制LED的显示不同的信息。

### 2.2.14  强电控制

BELL接口在报警时提供DV12V电压，可直接驱动警号报警或驱动其他继电器控制强电设备动作。

### 2.2.15  门锁控制

K1为开关量输出控制开关，K1-1接DC12电源，K1-2连接门锁控制正极，门锁负极连接控制器负极。当门锁控制信号动作时，K1开关闭合，K1-1与K1-2导通，为门锁提供电源开门。

### 2.2.16  模拟门磁

K2为开关量输出控制开关，连接门锁的模拟门磁控制。

### 2.2.17  报警输出

K3为开关量输出控制开关，连接报警输出。

### 2.2.18  联动输出

K4为开关量输出控制，连接联动输出。当控制器检测到系统发生故障时，如门没关好、锁没到位等输出联动信号。

### 2.2.19  备用输出

K5为备用输出控制接口。

### 2.2.20  线性输入

线性输入接口连接拾音器，为内置智能音频分析处理器拾取现场声音。

### 2.2.21  线性输出

线性输出接口连接扩音器输出线性音频。

### 2.2.21  功放输出

功放输出分别连接8Ω9W音箱，播放左右声道声音。

### 2.2.22  集成接口RJ2

集成接口RJ2为RJ45接口，集成连接如下：

- 开关量输入IN1：进门信号输入

- 开关量输入IN2：出门信号输入

- 开关量输入IN3：门磁状态输入

- 开关量输入IN4：门锁状态输入

- GND

- 开关量输入IN5：幕帘信号输入

- DC 12V输入

- DC 12V输出

### 2.2.23  集成接口RJ3

集成接口RJ3为RJ45接口，集成连接如下：

- 继电器1常开/常闭K1：控制器电源正极

- 继电器1公共端K1：接门锁控制正极，门锁负极接控制器负极

- RS232-TX：接LED控制

- RS232-RX：接LED控制

- GND

- 开关量输入IN6：紧急按钮信号输入

- 开关量输入7：IN7：消防联动输入

- BELL：强电控制

### 2.2.24  集成接口RJ4

集成接口RJ4为RJ45接口，集成连接如下：

- 开关量输入IN8：备用

- 开关量输入IN9：备用

- RS485-A：接温湿度传感器

- RS485-B：接温湿度传感器

- 继电器K2常开/常闭：接门锁的门磁控制

- 继电器K2公共端：接门锁的门磁控制

- 继电器K3常开/常闭：报警输出

- 继电器K3公共端：报警输出

### 2.2.25  集成接口RJ5

集成接口RJ5为RJ45接口，集成连接如下：

1、继电器K4常开/常闭：连接联动输出控制
2、继电器K4公共端：连接联动输出控制
3、继电器K5常开/常闭：备用
4、继电器K5公共端：备用
5、GND
6、音频线输入：接监听头，拾取现场声音
7、功放输出+：接8Ω9W音箱
8、功放输出-+：接8Ω9W音箱

## 2.3  HT-LS01智能锁连接

防护舱可安装HT-LS01智能锁或HT-LS02智能锁，用户可任选使用，但接线不同，分别介绍如下：

- 出门按钮：出门按钮连接锁控板的J8，短路开门。

- 紧急按钮：紧急按钮连接A2跳线，短路报警。

- 幕帘探测：幕帘探测连接A1跳线，短路发出信号。

- 进门按钮：进门按钮连接A0跳线，短路开门。

- 门磁输入：连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

- 锁状态灯：连接门锁状态指示灯（出厂已连接）

- 栓门电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。

- 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。

- GND：门锁工作电源负极接口。

- 12V：门锁工作电源DV12V接口。

- B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口，默认地址0。

## 2.4  HT-LS02智能锁连接

- 出门按钮：出门按钮连接锁控板的J6，短路开门。

- 进门按钮：进门按钮连接J8的1、2，短路开门。

- 幕帘探测：幕帘探测连接J8的2、3，短路发出信号。

- 紧急按钮：紧急按钮连接J8的4、5，短路报警。

- 门磁输入：连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

- 锁状态灯：连接门锁状态指示灯（出厂已连接）

- 栓门电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。

- 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。

- B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口，默认地址0。

- GND：门锁工作电源负极接口。

- 12V：门锁工作电源DV12V接口。

## 2.5  HT-LS04智能锁连接

- GND：门锁工作电源负极接口。

- 12V：门锁工作电源DV12V接口。

- 485 B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口。

- 电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。

- 读卡器：开门读卡器接口，连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。红接DC12V电源，黑接GND电源负极，黄接D0，白接D1。

- 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。

- 门磁输入：J12为门磁输入，连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

- 预留接口：J10的6、7、8分别是紫色的D0，白色的D1和黑色的GND预留以后扩展使用。

- 锁状态灯：连接门锁面板指示灯指示锁状态（出厂已连接）。

- 锁状态灯：J11连接门锁芯指示灯指示锁状态（出厂已连接）。

- 地址跳线：JP2为485地址跳线，识别锁的位置。

- 风扇控制：J4为风扇接口，红色的FAN+连接风扇正极，黑色的FAN-连接风扇负极，人员进入时自动启动风扇。

- 日光灯接口：J5为日光灯接口，黄色Light+接外部继电器正极，黑色接外部继电器负极控制灯光的启动。

- 进门按钮：J10的1为棕色A0与2黑色GND连接进门按钮，短路动作。

- 幕帘输入：J10的3为蓝色A1与2黑色GND连接幕帘输入。

- 出门按钮：J1的IN连接绿色线，GND连接黑色线，连接出门按钮，短路开门。

- 喇叭输出：J3的白色SPK+连接8Ω5W喇叭正极，黑色SPK-接负极，播放提示音。

- 紧急按钮：J10的4为橙色A2与5黑色GND连接紧急按钮，短路报警。

## 2.6  控制器接线图

## 2.7  控制器接线图（HT-LS01、HT-LS02智能锁）

# 第三章  防护舱控制器设置

## 3.1  概述

安装连接完HT-ATMSCU防护控制器后，应进行网络参数和一些功能性的设置。双击桌面搜索设置软件图标，进入设置界面。

## 3.2  搜索/登录

警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再设置允许软件访问网络。

- HT-ATMSCU防护控制器的默认IP是192.168.1.72，进行设置前，可先修改PC网络参数为1网端，才能进行搜索、设置。

- 选择“设备搜索”，点“搜索”，列表显示搜索到的设备信息。

- 指定扫描：输入起始终IP和结束IP，点“指定扫描”，稍等一段时间，该IP段内设备就显示在信息框内。

- 选择信息框内设备，可对设备进行IP地址、子网掩码、网关和端口进行修改设置，点“设置”，完成网络参数的修改。

- 登录：选择设备，输入用户名/密码，点“登录”，登录HT-ATMSCU。只有登录后才能对设备进行相关的设置。系统默认用户名/密码为空，用户可在“用户配置”中进行配置。

- 注意：ATMSCU端口一般设置为4001。

## 3.3  设备信息

选择“通用配置”中的“设备信息”，点“获取设备信息”，界面显示设备相关的信息，如图。

## 3.4  时间相关

选择“通用配置”中的“时间相关”，进入界面如图，可对控制器校时进行相关的设置。

## 3.5  用户配置

选择“通用配置”中的“用户配置”，进入界面如图，可进行登录用户信息的相关设置。

## 3.6  基本网络配置

选择“网络配置”中的“基本网络”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU网络参数的相关设置。

- 以太网口：设置防护舱控制器的IP地址和网关，显示设备的MAC码。

- 中心设备管理：防护舱控制器，通过女网路连接服务器，在此输入设备管理中心服务器的网关和IP地址、端口，以便对HT-ATMSCU进行管理，设备管理中心服务器可与接警服务器同机运行，也可独立运行。

## 3.7  DDNS配置

选择“网络配置”中的“DDNS”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的“DDNS”网络参数、登录用户名、密码配置。

## 3.8  防护舱基本参数

在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“基本参数”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的一些功能设置。

- 输入防护舱ID 、通道数、输出通道数、进舱超时：输入启用的通道数和时间，并点“设置”，用户进舱超过时间时，将向管理中心发送信息。

- 启用输入/输出的各项功能。

## 3.9  对讲参数

在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“对讲参数”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的对讲参数的设置。

## 3.10 音频分析

在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“音频分析”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU音频分析处理的设置。

- 音频分析功能状态：查看是否启用音频分析功能。

- 音频分析功能开关：启用音频分析功能。

- 声强报警输出：选择是否启用声强报警输出。

- 尖叫报警输出：选择是否启用尖叫报警输出。

- 当前环境音声强系数：当勾选“自动读取配置”后，实时显示当前环境声强，单位dB。

- 声强匹配系数：指声音频率、声强两方面与典型样本的综合匹配值。数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。

- 当前环境音声强系数：实时显示当前环境声强，单位dB。

- 音准匹配1/音准匹配2：这是设置采集音频信号波型的高度与长度两个方面与典型样本进行比较，数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。

- 当前环境最大声强系数：显示当前环境最大声强系数的指示值。

- 报警触发模式：可选“绝对声强”、“相对声强”或两者均选的“混合触发”。

  - 绝对声强模式，当环境声强>绝对声强阀值时报警触发。

  - 相对声强模式，当环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警触发。

  - 混合触发模式，当环境声强>绝对声强阀值时，或者环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警都触发。

- 绝对声强报警触发阀值：当设备采集的声强超过设置值应报警，设置值50～130。

- 时基匹配：设置采集的“尖叫、惨叫”声触发报警的时间长度。时间越长灵敏度越低。

- 相对声强报警触发阀值：此报警阀值是一个以平均背景声强为参考点的相对值，平均背景声强越大，报警触发阀值也就越高。反之报警触发阀值也就越低。因此该模式下白天不容易报警，因为背景噪声较大；夜间则容易报警，背景噪声较小。因为是指在一定的时间段内突然上升的声强平均值。

- 建议在背景噪声较大的环境中，使用绝对声强报警触发；在背景噪声较小或变化较大的场合使用相对声强报警触发。

- 在复杂的声音环境场合，也可选择使用混合模式，只要其中之一满足要求，即触发报警。

- 二次确认服务器IP/端口：输入IAAI服务器IP，端口号，以便进行二次确认。

- 匹配比率：IAAI采集的数据在二次确认时与服务器数据匹配的比率，参考值为38，数值越高，准确率越高，不容易误报。

- 延迟系数：IAAI在二次确认时与服务器数据比对时采集的数据量，参考值为38，数值越高，准确率越高，不容易误报。

## 3.11 防护舱状态

在“防护舱相关”中选择“防护舱状态”，进入界面如图，点“读取”，显示控制器各输入、输出控制接口的状态。

## 3.12 防护舱控制

在“防护舱相关”中选择“防护舱控制”，进入界面如图，输入相关数据，可对控制器进行控制。

## 3.13 升级

在“设备维护”中选择“升级”，出现文件选择对话框，选择文件后点“确认”，进行升级，或输入授权码后进行升级。

## 3.13 音频上下载

在“设备维护”中选择“音频上下载”，出现文件选择对话框如图。

- 下载：点“开始下载”，下载控制器中的音频文件，以便进行试听，检查音频文件是否正确。

- 上载：根据各项功能，选择功能项后，选择音频文件，点“开始上载”，将音频文件上载到控制器中。

# 服务器软件

## 4.1  概述

HT-ATMSCU控制器完成设置后如果要进行远程控制，还应安装服务器软件，才能通过服务器连接DEMO软件或中心管理软件接收控制器信息，对控制器进行控制,。

## 4.2  主界面

点击软件图标，进入界面如图。中心信息框显示系统内防护舱控制器的状态，左边选择“终端设置”，可对允许登录的终端进行设置。

## 4.3  系统管理

主界面下拉菜单“系统管理”包括“系统设置”和“记录查询”，选择“系统设置”，进入“系统设置”界面。

### 4.3.1  参数设置1

进入“参数设置1”如图，进行网络参数的设置。

- 绑定网卡：输入服务器的IP地址。

- 服务器端口：输入服务器的端口。

- SDK端口：输入SDK端口。

### 4.3.2  参数设置2

“参数设置2”是对SDK进行相关的设置，界面如图。点“增加”，在“增加”对话框输入SDK名称、IP地址和端口号，将SDK添加进列表中，SDK可同服务器软件统机运行。

### 4.3.3  参数设置3

在“参数设置3”可对服务器防护舱控制器发送的信息进行选择过滤，确定什么信息可发送至SDK或监控中心，选择界面如图。

### 4.3.4  参数设置4

在“参数设置4”可对防护舱控制器的报警信息进行定义，在信息定义栏内根据用户需要进行选择，选择界面如图。

### 4.3.5  记录查询

在主界面下拉菜单“系统管理”中选择“记录查询”，进入界面如图，选择时间，可查询防护舱动作信息。

## 4.4  视频管理

“视频管理”下拉菜单包括“视频服务器管理”、“视频用户管理”和“视频组管理”，是防护舱视频联动的基本设置。

### 4.4.1  视频服务器设置

选择“视频服务器设置”进入界面如图，进行视频服务器设置。

#### 4.4.1.1  增加视频服务器

首先点“增加”，出现“新增视频服务器”对话框，输入视频服务器的名称、IP地址选择服务器类型等设置，在列表中增加视频服务器。

#### 4.4.1.2  摄像机设置

选择“摄像机”，进入摄像机相关设置如图：

#### 4.4.1.3  其他设置

“其他设置”中主要设置外部程序调用，界面如图：

### 4.4.2  视频用户设置

选择“视频用户设置”，进入设置界面如图，设置登录各视频主机和云台的用户名和密码，以便防护舱动作时联动显示视频图像。

### 4.4.3  视频组设置

选择“视频组设置”，进入设置界面如图。设置步骤如下：

- 在“视频组”栏点右键，选择“增加”，增加视频组

- 在“服务器”栏选择服务器

- 在“摄像机”栏选择摄像机，点“增加到连接组”，但每组不超过4路视频。

## 4.5  运行状态

界面左边有“运行状态”、“终端设置”和“事件接收”等三个选项，选择后可进行相应的监控和设置。

选择“运行状态”，界面显示管理服务器系统内防护舱的的运行状态，包括设备名称、IP地址、登录状态、版本号等。选择设备点右键，可对防护舱门的开、关，进行控制操作。

## 4.6  终端配置

界面左边选择“终端配置”，进入界面如图。

### 4.6.1  更新

防护舱服务器默认终端数量是3个，大于3个时应添加终端数量。在终端数量编辑框里输入终端数量，点“更新”，系统提示软件重启，退出软件重启后，终端按更新后数量显示。

### 4.6.2  编辑属性

在终端配置界面选择终端，然后点“编辑属性”，可在对话框中设置控制器终端的相关属性。

#### 4.6.2.1  基本属性

- 设备ID：系统根据先后顺序自动生成。

- 设备名称：可输入终端名称，以便直观显示。

#### 4.6.2.2  登录相关

用户名、密码：输入终端在“用户配置”中设置的用户名密码，以便终端登录服务器。

#### 4.6.2.3  网络参数

工作端口：输入终端的工作端口号，以便服务器连接。

#### 4.6.2.4  IAAI关联

编号：输入IAAI智能音频分析处理器的ID，以便连接IAAI，接收报警信息。

#### 4.6.2.5  对讲关联

- 编号：输入HT-NBS网络对讲终端机的ID，以便连接。

- 面板：如网络对讲终端采用分体式连接时，输入控制面板编号。

#### 4.6.2.6  逻辑控制器

编号：预留，输入关联的逻辑控制器ID。

#### 4.6.2.7  视频关联

点“视频关联”进入界面如图，对监控点的视频联动进行设置。

- 选择关联项目，点该项目的“视频关联”按钮，选择“视频主机”或“视频组”，点“设置”进入设置界面。

注意：进行视频主机或视频组的设置前，应先在“视频管理”中进行视频服务器管理、视频用户管理和视频组管理的相关设置。

- 视频主机设置：选择“视频主机”，进入界面如图，对该项目联动的视频主机进行设置。

- 在视频服务器栏选择服务器

- 在摄像机栏选择摄像机，注意摄像机的选择，最多只能选择4路，监控软件最多只支持4路视频联动。

- 点“增加”，将联动摄像机添加到列表中，

- 在列表中选择摄像机，点“删除”可删除列表中摄像机。联动视频最多显示4个通道视频图像用户可根据需要选择。

- 视频组设置：选择“视频组”，进入界面如图，选择视频组，点“确定”，关联该视频组。

## 4.7  事件接收

界面左边选择“事件接收”，进入界面如图，显示防护舱服务器接收到前端动作的信息。

# SDK DEMO软件

SDK DEMO软件在防护舱监控中心软件未完成前用于接收控制器的信息，同时可对

控制器进行控制。

- SDK监听：输入SDK的IP地址和端口号，可进行监听。

- SDK连接：输入SDK的IP地址和端口号，点“连接”使SDK连接网络。

- SDK操作服务器：输入SDK操作服务器的IP地址和端口号。上面三个IP地址可以是同一台服务器，但端口不同。

- 查询状态：输入终端的ID号，点“发送”，下面消息框可显示控制器的状态，“0”表示“闭合”，“1”表示“打开”，“2”表示“故障”。

- 门锁控制：输入终端ID，输入控制代码，“0”表示“闭合”，“1”表示“打开”，点“发送”可对控制器门锁进行控制。

# 第六章  防护舱管理中心软件

## 6.1   概述

前端的防护舱控制器通过网络连接服务器，管理中心再通过网络连接服务器，由管理中心对前端的控制器进行监控、管理，服务器软件和管理中心软件可同机运行。

防护舱控制器的对讲通过网络对讲系统进行控制、管理，所以管理中心必须配备HT-9500网络对讲服务器软件，以便对整个防护舱系统的网络对讲进行管理，同时中心应配备HT-9502对讲主机、HT-9516对讲控制软件和HT-9500对讲服务器软件，以便接收控制器的呼叫、对控制器进行呼叫、对讲、监听、广播。

## 6.2   主界面

防护舱管理中心主界面如图。

## 6.3   系统管理

系统管理包括“系统设置”、“记录查询”和“实体管理”。

### 6.3.1  系统设置-参数设置1

选择“系统设置”，进入“参数1”设置界面如图。

- 网络参数：输入管理中心服务器和防护舱服务器的IP地址和端口，服务器与管理中心可同服务器运行。

- 初始网点名称：初始网点可为进入“设备布局”界面名称，界面可选择设置相关的图片或地图。

- 提示音：启用并选择防护舱动作提示音。

### 6.3.2  系统设置-参数2

选择“参数2”，进入界面如图，在“处警信息”编辑栏内输入预处警的方案，点“增加”，处警信息显示在列表中，以便处警时选择使用。

### 6.3.3  记录查询

在“系统管理”下拉菜单中选择“记录查询”，进入界面如图。

选择日期，点“查询”，出现对话框如图，可进行精确查询。

### 6.3.4  实体管理

在“系统管理”下拉菜单中选择“实体管理”，进入界面如图。

点“增加”，弹出“增加实体”对话框。

- 输入实体名称。

- 选择实体类型为“网点”或“设备”。选择“网点”时，初始界面将显示网点图标，如选择背景图片，双击网点图标，将进入图片界面，可在界面添加设置实体。

- 防护舱ID：当实体类型选择为“设备”时，应输入该网点防护舱控制器的ID号，控制器的ID在“终端配置”中自动生成。

- 背景图片：选择背景图片并保存后，双击图标后界面出现背景图片。

- 语音路径：将网点信息预录保存后，选择录音文件，控制器动作时，管理中心将播放录音。

## 6.4   设备布局

界面左边选择“设备布局”，进入界面。在“系统设置”的“参数1”中如设置“初始网点名称”和“初始网点地图”一进入“设备布局”界面，将显示初始网点名称和地图，图中“福建省工商银行”及地图为初始设置。

- 网点图标：在“实体管理”中添加网点后，界面出现网点图标，当该网点设备登录服务器时图标为蓝色，未登录为黑色。网点多设备时，只有全部设备登录才显示蓝色，否则为黑色。双击网点图标可进入网点背景界面，可在此添加设备。

- 设备图标：在“实体管理”中添加设备后，界面出现设备图标，当该网点设备登录服务器时图标为蓝色，未登录为黑色。添加网点或设备时不能添加背景图片。

- 实体管理：在界面上点右键，可增加实体，选择实体后点右键，可编辑、删除、移动实体。

- 设备控制：当设备登录服务器后，点图标右键，可对设备进行各种控制的开关操作。

## 6.5   事件/报警

界面左边选择“事件、报警”，进入界面如图，可直接对事件、报警记录进行处理操作。

## 6.6   报警监控

管理中心接受到前端防护舱控制器的报警信息时，响报警提示音，图标在蓝色和紫色之间闪烁，界面出现未处警事件列表，以便监控人员处警。

当设备设置视频联动时，界面弹出联动视频图像，以供监控人员处警时参考。

# 第七章  附录

## 7.1   主要技术参数

| 序号 | 项目 | 主要功能和技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络接口 | RJ45 10/100MHz自适应网络接口 |
| 2 | 对讲接口 | RJ45接口连接HT-9637对讲控制面板，呼叫对讲，采集尖叫音频 |
| 3 | 输入接口 | 1个开关量进门信号输入接口 |
| 4 |  | 1个开关量出门信号输入接口 |
| 5 |  | 1个开关量门磁状态输入接口 |
| 6 |  | 1个开关量门锁状态输入接口 |
| 7 |  | 1个开关量幕帘信号输入接口 |
| 8 |  | 1个开关量紧急按钮输入接口 |
| 9 |  | 1个开关量消防联动输入接口 |
| 10 |  | 2个常开/常闭自定义开关量备用输入接口 |
| 11 | 通讯接口 | RS323接口连接温湿度传感器、RS485接口连接LED控制器 |
| 12 | 输出接口 | 1个继电器输出门锁控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA |
| 13 |  | 1个继电器输出门磁控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA |
| 14 |  | 1个继电器输出强电控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA |
| 15 |  | 1个继电器输出联动控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA |
| 16 |  | 1个继电器输出备用控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA |
| 17 | 音频输入 | 1个线性输入接口连接拾音器 |
| 18 | 音频输出 | 1个线性输出接口连接扩大器 |
| 16 | 音箱接口 | 2个8Ω9W音箱接口连接音箱 |
| 20 | 警号接口 | 1个警号接口连接声光报警警号 |
| 21 | 复位按钮 | 按一下重新启动控制器、按下5秒恢复系统默认 |
| 22 | 集成接口 | 4个RJ45接口集成输入、输出控制接口 |
| 23 | 电源输出 | DC12V输出，为拾音器提供电源 |
| 24 | 电源输入 | DC12V输入 |
| 25 | 产品尺寸 | 主板尺寸110×205mm，控制器尺寸：350×270×75mm |
| 26 | 工作环境 | 温度：0℃——55℃，湿度：10%——90% |

## 7.2   控制器接线图

## 7.3   产品问题报告表

| 客户名称： |
| --- |
| 公司名称： |
| 地址： |
| 联系电话： | 传真： |
| Email： | 购买日期： |
| 分销商： |
| 产品名称： | S/N： |

问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

## 7.4   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。