| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键词 | HT-DAR2000 安装 连接 操作 |
| 摘要 | HT-DAR2000 数字录音监听系统使用说明 |

福建省泉州恒通数码有限公司

修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Version 1.0 | 2005.3.15 | 初稿制定 |
| Version 1.1 | 2005.8.15 | 首次发行 |
| Version 1.2 | 2008.3.15 | 增加主要技术参数表 |
| Version 1.3 | 2009.12.15 | 修改封面、页眉、页脚，增加产品问题报告表、产品返修程序 |

免责声明

版权所有 不得翻印   2009年  恒通数码

感谢您购买和使用本公司产品，我们将竭诚为您提供最优质服务。

本产品所有部分，包括配件与软件等,其所有权都属恒通公司(以下简称恒通)所有,未经恒通许可,不得仿制、拷贝、摘抄或转译。

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示。若有任何因本用户手册或其所提到的产品的所有信息所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，恒通不对其承担任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只供参考，内容亦会随时升级更新，恕不另行通知。本手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，恒通没有义务为其承担任何责任。

用户手册中所涉及的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或版权。

本产品的名称与版权都会印在主板上，主板软硬件随时会升级，详细说明请到恒通主页www.fjhtc.com浏览，或直接与恒通公司联系。

地址：福建省泉州市鲤城区温陵南路新城大厦1栋10楼

电话：0595-22206602  22206603   22206605

技术热线:0595-22207000

传真：0595-22207070

销售部：sales@fjhtc.com         market@fjhtc.com

技术部：support@fjhtc.com

客户服务部：server@fjithc.com

URL：http://www.fjhtc.com

产品标准装箱单

1、HT-DAR2000-10/20/30音频采集卡                                     1张

2、30路D型音频接口线                                                 1组

3、看门狗连接线                                                       1条

4、CD光盘                                                             1张

5、合格证                                                              1张

6、保修卡                                                              1张

目  录

第一章  产品介绍	6

1.1   概述	6

1.2   系统特点	6

1.3   系统需求	6

第二章  安装与连接	7

2.1   硬件安装与连接	7

2.1.1    板卡安装	7

2.1.2    看门狗连接	7

2.1.3    报警输入输出连接	7

2.1.4    音频输入连接	7

2.2   硬件连接图	8

2.3   软件安装	9

2.3.1    录音卡驱动程序安装	9

2.3.2    管理软件安装	14

第三章  功能介绍及操作说明	15

3.1   进入系统	15

3.2   登录系统	15

3.3   状态指示介绍	16

3.3.1    通道显示	16

3.3.2    通道指示灯	16

3.3.3    看门狗、报警输入、输出指示	17

3.4   登录/注销	17

3.5   设置	17

3.5.1    通道设置	17

3.5.2    系统设置：	18

3.5.3    报警设置	18

3.6   网络	19

3.6.1    建立用户	20

3.6.2    访问限制	20

3.7   回放	21

3.8   日志	21

3.9   多通道录音	22

3.10  系统信息	22

3.11  右键菜单	23

第四章  网络版软件	24

4.1   概述	24

4.2   连接DAR2000	24

4.3   通道设置	25

4.3.1    手动录音	25

4.3.2    停止录音	25

4.3.3    监听	25

4.3.4    远程设置	25

4.4   录音回放	26

4.5   系统设置	26

第五章  附录	28

5.1   主要技术参数	28

5.2   产品问题报告表	29

5.3   产品返修程序	30

# 第一章  产品介绍

## 1.1   概述

HT-DAR2000数字录音监听系统有普通版HT-DAR2000及网络版HT-DAR2000-N两种，由录音卡、卡驱动程序及应用软件组成，网络版还包括一个远程控制软件HT-DAR2000-C。

HT-DAR2000数字录音监听系统适用于监狱探访对讲系统、医院护理对讲系统、教育对讲系统、消防安全对讲系统、电信话务服务中心、其他对讲系统或需要录音功能的场合。

本系统提供SDK开发包HT-DAR2000-SDK，以便客户进一步开发使用。

## 1.2   系统特点

- 单卡支持10/20/30路音频输入

- 可一机支持多卡，实现单机120路音频实时录音

- 看门狗、报警输入、输出指示

- 音频压缩格式：gsm6.10、ADPCM、MP3等

- 音频采样率：8K、16K、32K（可选）

- 软件操作界面简单直观，支持WINDOWS 98/2000/XP/NT，并具有多语言版本

- 具有多种录音方式：定时录音、手动录音、自动录音（声控）、联动录音

- 报警录音、自动录音延时时间设置、录音数据文件的大小设置

- 支持录音数据备份功能，可导出标准音频文件（WAV）

- 支持现场监听、网络远程监听功能

- 系统支持2路报警输入联动录音，一路音频触发开关量常开型报警输出控制

- 报警输入常开/常闭设置

- 具有与其他设备联动录音的接口

- 管理用户、操作用户用户名、密码、操作权限设置

- 网络用户户用户名、密码、访问权限设置

- 远程回放、本地回放

- 系统操作日志查看

- 录音文件支持自动循环存储和录满后提示二种可选功能

- 卡上可选装硬件看门狗电路，具有死机自动重启功能，提高系统稳定性

## 1.3   系统需求

- Windows98以上操作系统

- PentiumII以上微机，128M以上内存

- 1024×768，真彩色32位显示方式

# 第二章  安装与连接

## 2.1   硬件安装与连接

### 2.1.1    板卡安装

计算机退出Windows操作系统并断开电源，将板卡插在计算机PCI插槽上并锁紧固定螺丝。

### 2.1.2    看门狗连接

- 将主机机箱前面板RESET线接至卡上注明“WATCH DOG”四针接线柱的IN的两针跳线上；

- 将“WATCH DOG”的OUT两针接至PC主板上的RESET跳线上。

### 2.1.3    报警输入输出连接

系统提供2个报警输入，一个报警输出接口。

- 报警输入：报警输入可在报警设置中选择“常开/常闭”，选择“常闭”并启用报警输入功能后开路报警，选择“常开”，闭路报警。报警时按选择设置的通道自动录音，并触发报警输出。启用报警功能后报警输入工作灯闪亮。

- 报警输出：报警输出控制警号或灯光等设备，接线如图1。输出的一端接至继电器线圈，控制报警设备正电源，“地”接至报警设备及电源负极。报警时DAR2000报警输出与地接通，触发继电器触点闭合，导通警号电源，发出报警声。启用报警输出功能后，界面报警输出指示灯闪亮，勾选通道。一出现音频信号马上发出报警信息。

### 2.1.4    音频输入连接

不论10路、20路或30路音频卡我们都提供一个30路D型音频接口，供用户连接φ3.5标准音频输入。音频输入必须是有源音频信号。

将D型音频接口与音频卡连接。

10路卡输入连接1-10，20路卡连接1-20，30路卡连接1-30，如图1所示。

## 2.2   硬件连接图

图1：硬件连接图

## 2.3   软件安装

### 2.3.1    录音卡驱动程序安装

安装连接板卡后启动系统，并将光盘插入光驱驱动器后右键点击“我的电脑”选择“属性”界面如图2。

图2：系统属性 1

选择“硬件”进入图3界面。

图3：系统属性2

选择“设备管理器”进入设备管理器界面。

图4：设备管理器

右键选择“多媒体控制器”，并选择“属性”，进入“多媒体控制器属性”界面。

图5：多媒体控制器属性

选择“重新安装驱动程序”，进入“升级设备驱动程序向导”如图6。

图6：升级设备驱动程序向导

点击“下一步”，进入“安装硬件设备驱动程序”界面如图7。

图7：安装硬件设备驱动程序

选择“搜索适用于我的设备驱动程序”，进入“找到驱动程序文件”界面如图8。

图8：找到驱动程序文件

点击“下一步”，进入界面，点“浏览”在光盘中驱动程序选择文件如图9。

图9：选择驱动程序文件

按“确定”，找到“恒通音频采集控制驱动程序（98/200）”如图10。

图10：找到恒通音频采集控制驱动程序（98/200）

点击“下一步”，出现“没有找到数字签名”界面。如图11。

图11：“没有找到数字签名”界面

点击“是”，继续安装。

图12：完成安装

从“我的电脑”进入“设备管理器”界面查看已安装“恒通音频采集控制驱动程序（98/200）”如图13。

图13：查看已安装“恒通音频采集控制驱动程序（98/200）”

完成驱动程序安装。完成音频采集控制驱动程序的安装后请再安装视频采集驱动程序，否则系统会提示“新硬件”。

如硬件安装多张卡，请根据卡的数量按照以上步骤反复安装每张卡的驱动程序。安装后重新启动计算机。

### 2.3.2    管理软件安装

在光驱驱动器（如：E:\）中找到“恒通DAR2000”目录并打开，点击“setup.exe”安装程序按安装向导显示提示进行安装。

# 第三章  功能介绍及操作说明

## 3.1   进入系统

安装完毕后，双击桌面上“恒通DAR2000”图标，进入系统，主界面如图14所示。界面的右边显示当前日期时间、硬盘总容量、硬盘剩余空间、已使用硬盘空间的百分比、以及登录的用户名称；界面的左下方有“登录”、设置、网络、“回放”、“日志”、“多通道录音”、“系统信息”、“帮助”、“退出”按钮。未登录时，按钮显示灰色、未激活。

图14：主界面

## 3.2   登录系统

点击“登录”按钮，出现登录对话框，如图15。

图15：登录

系统默认“登录用户”为“System”，密码为空，点“确定”登录系统，并激活操作设置按钮，如图16所示。

## 3.3   状态指示介绍

### 3.3.1    通道显示

主界面显示录音通道及通道状态。安装30路以内录音卡时，界面显示30通道；安装30路以上60路以内卡，显示60通道；安装60路以上至120路卡，显示120通道。

### 3.3.2    通道指示灯

通道有3个指示灯，绿色指示灯表示可用状态，如图中1-10通道可使用，表示安装一张10路卡；左边第一个指示灯指示监听状态，红色表示监听，如图中1-4通道；中间指示灯表示录音状态，白色表示定时录音如第一通道，红色表示手动录音如第四通道，黄色表示设置自动录音如第二、三通道，但自动录音进入录音状态时，指示灯转红色，状态紫色表示报警录音。右边指示灯备用。

图16：登录主界面

### 3.3.3    看门狗、报警输入、输出指示

在“登录用户”下方有四个指示灯，左边一个是看门狗指示，启用看门狗时灯闪亮；中间两个分别是报警输入1、2指示，启用报警输入功能时闪亮；右边是报警输出，启用报警输出功能时灯闪亮。

## 3.4   登录/注销

显示“登录”时按下，出现对话框，选择用户，输入密码登录系统。登录后显示“注销”，点击注销，注销登录。

## 3.5   设置

点击“设置”进入设置界面如图17。

图17：通道设置

### 3.5.1    通道设置

通道设置包括“采样率”、“声道”、“压缩方式”、“录音方式”、“自动延时”和“定时时间”设置。可在左边勾选通道后，在右边参数设置栏中进行设置。

- 采样率：音频采样率有8K、16K、32K三种选择，选择一种采样率后各通道自动变更，不能分别设置各通道的采样率。

- 声道：目前录音仅采用单声道，故声道不用设置，均为“1”。

- 压缩方式：当采样率选择为8K时，可选择不压缩和GSM6.10之一；选择16K时，可选择不压缩、GSM6.10、MP3 32kb/s和64kb/s之一；选择32K时可选择不压缩和ADPCM之一。

- 录音方式：录音方式有手动、自动及定时录音三种。设置“手动录音”时。右键点击该通道，选择录音，该通道开始录音直至右键选择“不录音”。设置“自动录音”时，声音达到设定的灵敏度时，通道自动录音，声音停止后，按设定值延时后停止录音。

- 自动延时：设置自动录音延时时间。

- 定时时间设置：时间设置包括工作日和节假日时间，系统按设置时间定时录音。

### 3.5.2    系统设置

在设置界面选择“系统设置”界面如图18。

- 用户权限：管理员可在此栏中建立新用户、删除用户、修改密码设置权限。

- 硬盘设置：系统自动显示硬盘的剩余空间以便用户选择保存录音数据。

- 硬盘储存方式：选择“按硬盘顺序”或“找最大空间”储存录音信息。

- 最大文件：设置每一个录音数据文件的大小。

- 保留通道状态：选择“是”，系统退出重新进入时保存退出前的状态。

图18：系统设置

- 其他设置：其他设置包括“数据备份”、“看门狗设置”、自动录音“灵敏度设置”及“配置导入/导出”。

### 3.5.3    报警设置

在设置界面选择“报警设置”界面如图19。系统提供2组报警输入连接探测器，一组报警输出连接灯光或警号等报警设备。

图19：报警设置

- 报警输入

通道名：选择报警联动录音通道，可多通道选择，报警时联动录音，报警录音指示灯为紫色。

采样率：选择报警时联动录音的采样率，8K、16K、32K可选。

压缩方式：选择报警录音的压缩方式，不压缩、GSM6.10、Mb3 32kb/s、Mb364kb/s可选。

延长时间：输入报警录音延长时间。

常开/常闭：选择探测器常开/常闭连接。设置常开时，接口闭路报警，反之亦然。

启用报警：设置完成应启用报警，启用后界面指示灯闪亮。

- 报警输出

通道名：选择通道。被选通道音频信息达到设置的灵敏度时报警。

启用报警：设置完成应启用报警，启用后界面指示灯闪亮。

## 3.6   网络

点击“网络”进入网络用户设置界面如图20，设置网络用户及权限，对设备进行远程控制。

图20：网络用户设置

### 3.6.1    建立用户

点击“建立用户”进入界面如图21，添加新用户。

图21：建立用户

- 用户名/密码/访问时间：输入新用户名、密码及访问时间限制，以便该用户进行远程控制。

- 系统设置：设置用户远程进行看门狗及系统设置的权限。

- 可控制通道：勾选用户远程控制通道的权限。

### 3.6.2    访问限制

选择“访问限制”进入设置界面如图22，设置用户访问限制，三个选项可供选择。

图22：访问限制

- IP限制： 输入远程IP地址，只有列表内IP方可访问系统，勾选通道名，设置访问权限。

- 网卡地址限制：输入网卡地址，限制不在列表中的网卡不得访问。

## 3.7   回放

点击“回放”按钮进入录音回放界面如图23。依次选择服务器、通道和日期，列表显示录音文件，双击文件进入回放。

图23：录音回放

## 3.8   日志

选择“日志”进入界面查看系统操作日志如图24。

图24：操作日志

## 3.9   多通道录音

为了便于手动录音操作，系统特设多通道录音设置项，选“多通道录音”设置项，进入界面如图25。输入通道数字即可启用录音。

图25：多通道录音

## 3.10  系统信息

系统信息包括版本信息和技术支持联系方式，详见图26。

图26:系统信息

## 3.11  右键菜单

在通道号或通道名称点右键出现右件菜单如图27，用户可对该通道进行重命名，进行监听、停止监听、录音、停止录音等控制操作。按住Ctrl键鼠标左键点击通道号，可连续手动录音或停止录音。

图27：右键菜单

# 第四章  网络版软件

## 4.1   概述

DAR2000数字录音监听系统有普通版和网络版两种。网络版除了主控软件外还包含了远程控制软件。主控软件界面及设置与普通版完全一样，但安装完毕，并启动后任务栏会出现DAR服务器图标如图28。

图28：DAR服务器图标

## 4.2   连接DAR2000

安装完网络版控制软件，在桌面双击图标，进入界面如图29。

图29：网络版主界面

点击“DAR2000”搜索，同网段的主机IP将会出现在列表中，选择主机IP，输入用户名、密码连接DAR主机。注意用户名及密码应包含在用户列表中，并应启用相应的权限。

不同网段主机可直接输入IP、用户名和密码进行连接。连接成功后进入“通道设置”界面如图30。

## 4.3   通道设置

在“通道设置”页面可对通道进行一些操作和设置。

### 4.3.1    手动录音

在列表中选择通道按“手动录音”对所选通道进行手动录音操作。

### 4.3.2    停止录音

在列表中选择通道按“停止录音”对所选通道进行停止录音控制。

### 4.3.3    监听

右键在列表中点击某一通道，该通道进入监听。

### 4.3.4    远程设置

远程可进行采样率、压缩方式、录音方式、延时时间及定时录音时间表的设置。

图30：通道设置

## 4.4   录音回放

点击左边“录音回放”按钮，进入回放界面如图31。

选择通道、日期，列表显示录音文件。

双击列表中录音文件进行回放。界面显示录音日期（年/月/日）、时间（时/分秒）及录音长度。播放时进度条显示播放进度。

播放时可通过调整滑块调整音量。

图31：录音回放

## 4.5   系统设置

点击左边“系统设置”按钮进入设置界面如图32。

可在系统设置页面进行硬盘储存、启用看门狗、硬盘储存方式、储存录音文件大小、退出时是否保留通道状态以及修改用户权限等设置。

图32：系统设置

# 第五章  附录

## 5.1   主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数和用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 说明书版本 | HT-DAR-2000 V 1.3 |
| 2 | 板卡接口 | 标准PCI插槽 |
| 3 | 音频输入 | 10/20/30路φ3.5单声道插座 |
| 4 | 输入阻抗 | 30KΩ |
| 5 | 输入幅度 | 1.5V，有源音频信号 |
| 6 | 输入路数 | 总数120路 |
| 7 | 音频压缩 | gsm6.10、ADPCM、MP3可选 |
| 8 | 音频采样率 | 8K、16K、32K可选 |
| 9 | 操作系统 | WINDOWS 98/2000/XP/NT |
| 10 | 录音方式 | 定时录音、手动录音、自动录音（声控）、联动录音 |
| 11 | 录音数据 | 标准WAV音频文件 |
| 12 | 监听 | 现场监听、网络远程监听 |
| 13 | 报警输入 | 2路报警输入联动录音 |
| 14 | 报警输出 | 1路音频触发报警输出控制 |
| 15 | 录音文件存储 | 自动循环和录满后提示选择 |
| 16 | 系统稳定性 | 选装硬件看门狗，死机后自动重启 |
| 17 | 产品尺寸 | 130×100mm |

## 5.2   产品问题报告表

| 客户名称： |
| --- |
| 公司名称： |
| 地址： |
| 联系电话： | 传真： |
| Email： | 购买日期： |
| 分销商： |
| 产品名称： | S/N： |

问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

## 5.3   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及鼓掌现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。